## Slide 1: Ariatech Company Limited
POWDER handling equipment and service

## Slide 2
System design and integration

## Slide 3: Pneumatic conveying solution

## Slide 4: Pneumatic Conveying
Dense phase
Dilute phase conveying

## Slide 5: Dilute Vs Dense Phase Pneumatic Conveying
Notes: Advantage
Suitable for 30 – 100 m (เหมาะสำหรับระยะทาง 30 – 100 ม)
Economical (ลงทุนต่ำ)
High maintenance due to wear in rotary valve and pipe (ค่าดูแลรักษาสูง เนื่องจากมีชิ้นส่วนที่ขยับ มีมอเตอร์)
Disadvantage
วัสดุวิ่งเร็วในท่อ 30 m/s
1.1 ถ้าวัสดุมความคม ทำให้ท่อเสียหาย
1.2 ทำให้วัสดุ เสียหาย หรือแตกได้
1.3 ของที่ผสมแล้ว มีการแยกตัว

## Slide 6: Conventional Dense Phase Pneumatic Conveying
Notes: Advantage
วัสดุวิ่งเร็วในท่อ 10 m/s
1.1 ค่าดูแลรักษาน้อย
1.2 วัสดุไปช้า ทำให้แตกน้อยลง

## Slide 7: Full-Pipeline Dense Phase Pneumatic Conveying
Notes: Advantage
วัสดุวิ่งเร็วในท่อ 10 m/s
1.1 ค่าดูแลรักษาน้อย
1.2 วัสดุไปช้า ทำให้แตกน้อยลง
1.3 วัสดุที่ผสม มีการแยกตัวน้อย
1.4 เหมาะสำหรับ 20 – 400 ม

## Slide 8: Dense Phase Pneumatic Conveying

## Slide 9: Pneumatic conveying solution

## Slide 10: Pneumatic Vacuum Conveying
This product is suitable for bulk material conveying at the following condition:
Distance: 5 - 20 m
Conveying Capacity: 250 - 1500 kg/hr
Requirement: compressed air @ 6 bar (no electricity)
Special Features
· Easy disassemble, maintenance and clean.
· Small footprint and easily installed.
· Certified by FDA for food and pharmaceutical application.

## Slide 11: How to maintenance

## Slide 12: Silo Discharging Solutions

## Slide 13: Loading Spout

## Slide 14: Silo Discharging Solutions

## Slide 15: Flat bottom silo discharge

## Slide 16: Introduction
Our partners
Our products
Engineering services
References

## Slide 17
Vacuum conveying system for Plastic chip

## Slide 18: Dense phase conveying of CaCO3 and PVC powder, Rayong
Notes: Nawaplastic Rayong
Material : CaCO3 & PVC powder / Capacity : 8 Ton /hr / Distance : 40 mt.
Type of system : Dense Phase / N° 5 Transporters 640 LT. (SUS 304 )